价格评估结论书

浙矿价评[2021]04-  号

项目名称：义乌市大陈镇北金山村（甘山）更新改造地块

场地平整工程开挖区采出普通建筑用石料

资源出让价格评估

委托方：义乌市大陈镇人民政府

受托价格评估机构：浙江矿评房地产资产评估有限公司

报告出具日期：二〇二一年五月七日

义乌市大陈镇北金山村（甘山）更新改造地块场地平整工程

开挖区采出普通建筑石料矿资源出让价格评估结论书

浙矿价评[2021]04-  号

义乌市大陈镇人民政府：

受贵方委托，我公司遵循独立、客观、公正的原则，按照规定的标准、程序和方法，对义乌市大陈镇北金山村（甘山）更新改造地块场地平整工程开挖区采出的普通建筑用石料资源所对应的出让价格进行评估，现将价格评估情况综述如下：

一、价格评估标的：

义乌市大陈镇北金山村（甘山）更新改造地块场地平整工程开挖区采出的普通建筑用石料资源所对应的出让价格（场地交货价）。

二、价格评估目的：

为委托方处置矿产品提供出让价格参考意见。

三、价格评估基准日：

二〇二一年四月三十日。

- 评估对象基本概况

- 开挖区基本情况

根据《义乌市大陈镇北金山村（甘山）更新改造地块北西侧边坡治理工程调查与设计》（以下简称《调查与设计》），开挖区位于浙江省义乌市大陈镇北金山村（甘山），规划建设工程内容主要为3F砖混框架结构村民居住房屋、停车场、3F便民服务中心、入口广场、中心广场、景观花坛、1F砖混框架结构祠堂、路面宽度为12m的外部连接道路、红线宽度为5～6m的村庄内部主要车行道及路面宽度为8m的村庄内部主要道路等；规划建筑限制最高高度10m，限制层高最高为三层（除红线内利用的部分现有已建居民房屋建筑）；场地建筑地坪规划标高+67.85 m ～+80.45m，拟建房屋等建筑物分布由北至南呈台坎状分布；规划用地红线总面积55978㎡（折合约83.97亩）。

根据现场踏勘，开挖区范围内原始地形地貌遭到强烈破坏，形成了不规则的高陡边坡，边坡坡脚线总长约220m，最大高差约34m。根据用地红线及建筑规划位置，其北侧及西侧将对山体进行开挖，以保障人民生命财产安全。

2、交通位置

开挖区位于义乌市大陈镇北金山村甘山自然村，行政隶属于义乌市大陈镇，交通便捷（见图4—1）。

开挖区位置

图4-1  开挖区交通位置示意图

3、自然地理和气象

开挖区地貌类型主要为侵蚀剥蚀丘陵地貌区及山前坡洪积斜地。区内侵蚀剥蚀丘陵区山体总体地势总体呈北高南低走势，山体自然斜坡坡度一般在15～35°不等，局部大于35°，以构造侵蚀、风化剥蚀为主。区内各丘陵山体自然斜坡坡度起伏较小，自然山体山脊线相对多较平缓且圆滑。

山前坡洪积斜地广泛分布于开挖区各自然山体近坡脚斜坡地带、山谷间及附近村庄所在地，溪沟两侧及冲沟沟口等，分布面积较广，坡洪积斜地区地势起伏较为平缓，地形自然坡度一般约2～15°，局部大于15°；开挖区内地面海拔标高一般在+64.3m～+85.5m，地面表现现状主要为台坎状耕地、农田、水塘、道路及民房等。

开挖区属亚热带季风气候区，受地形影响又具有明显的盆地气候特点，区内四季分明，光照充足，空气湿润，雨量充沛。多年平均气温17.1℃，年平均最高气温为22.9℃，年平均最低气温为13.2℃；7月份气温最高，极端最高气温40.9℃（1966年8月6日）；1月份气温最低，极端最低气温为－10.7℃（1977年1月6日），相对湿度82～93%。

义乌市雨水充沛，但降雨量变幅较大，时空分布不均。市域多年平均降雨量为1403.1mm，最大年降水量1848.1mm，最少年降水量861.8mm。降水平均日数152天，最多年175天，最少年120天。降水日数3月最多，12月最少，最多月降水日数达25天，最长连续降水日20天，最长连续无水日数43天。

本区位于钱塘江上游，区内河流分属钱塘江流域的义乌江水系和浦阳江水系。主要河流有义乌江、大陈江、洪巡溪等。

开挖区属于钱塘江流域，场地区域见有池塘及小型山间系沟等地表水系发育，溪沟及水塘皆为小型。

4、工程地质概况

根据《调查与设计》，本区位于扬子古板块与华夏古板块两大一级构造单元拼合带之中部，北西属杨子古板块之东南边缘，南东属华夏古板块之北西边缘，江山——绍兴深大断裂为两者的分界线在本区分水塘——大陈一带通过。

4.1  地  层

根据《调查与设计》，开挖区地层主要由残坡积层、坡洪积层和侏罗系大爽组一段（J3d1）凝灰岩组成：

(1)残坡积层（Qel-dl）

主要分布在丘陵区山体坡洪积层斜地以上自然斜坡面、坡麓及局部坡脚地带，岩性为含碎石粘性土，褐黄色，稍密，湿——稍湿，结构松散，碎石含量约10～20%，碎石呈棱角——次棱角状，粒径一般以2.0～5.0cm为主，含少量角砾，大小不一，分选性差，其岩性与基岩关系密切。厚度变化较大，一般在0.3～1.0m之间，其发育程度与地貌及基岩岩性等因素有关，一般坡脚及缓坡地段厚度相对较大，最厚处可达2m以上，陡坡厚度相对较小，部分陡坡基岩裸露，自然斜坡面基岩裸露地带该层局部缺失。

（2）全新统坡洪积（dl-plQ4）

广泛分布于区内溪沟沟道及其两侧岸坡、山间谷地及山前坡洪积斜坡区域多见分布，岩性以砂砾石夹粘性土、碎石土及混性粘土等为主，灰黄、灰褐色，结构松散——稍密状，粘土呈硬可塑状态，含铁、铁锰氧化物浸染斑点，稍有光泽，干强度中等，韧性中等；砂砾石夹粘性土及碎石土，碎石含量一般在45～55%为主，碎石含量随地域分布变化较大，碎石多呈棱角——次棱角状，砾石多为磨圆状，少量为次磨圆状；坡洪积层厚度一般在0.5～4.0m不等，局部地段大于4.0m。主要分布于红线西南侧区域。

（3）侏罗系下统大爽组（J3d2）

广泛出露于开挖区范围内丘陵区自然山体，区内山体自然斜坡面偶见面积大小不一的基岩出露；岩体岩性为青灰色、灰褐色角砾凝灰岩，凝灰结构，块状——整体块状构造，岩石表层风化较强烈，风化裂隙发育较强烈，岩质坚硬。角砾主要由长石、石英晶屑、火山角砾、凝灰质等组成。表部岩体风化程度较强，出露岩体节理裂隙较发育，抗风化能力一般——较强，属较坚硬岩，其工程地质性质较好。

4.2  构  造

根据《调查与设计》，开挖区范围内未见明显断裂构造。

4.3  岩浆岩

《调查与设计》未予描述，故略。

4.4  矿体分布及规模

《调查与设计》圈定了普通建筑用石料矿（混凝土用碎石、机制砂）和普通建筑用石料矿（宕碴）各1个——中风化凝灰岩和强风化凝灰岩。

①中风化凝灰岩：青灰色、灰褐色，凝灰结构，块状——整体块状构造，岩石表层风化较强烈，风化裂隙发育较强烈，岩质坚硬。角砾主要由长石、石英晶屑、火山角砾、凝灰质等组成。表部岩体风化程度较强，出露岩体节理裂隙较发育，抗风化能力一般——较强，属较坚硬岩，其工程地质性质较好。该层为本次调查最底层, 中风化层岩石单轴天然抗压强度值为89.8MPa，属硬质岩，岩体基本质量等级为Ⅲ级。

②强风化凝灰岩：凝灰结构，块状——整体块状构造，岩石表层风化较强烈，风化裂隙发育较强烈，原岩结构基本被破坏，岩质较软，手掰可碎，风化较强烈，风化节理裂隙发育，多呈块状——碎裂块状产出，厚度3～5m不等，强风化层岩石单轴天然抗压强度值为28.0MPa，属软质岩。

4.5  矿石质量

4.5.1  矿石抗压强度

根据《调查与设计》，开挖区范围内岩石抗压强度为：

① 中风化层岩石单轴天然抗压强度值为89.8MPa；

② 强风化层岩石单轴天然抗压强度值为28.0MPa。

4.5.2  矿石体重

根据《设计说明》，开挖区岩石小体重参照浙江地勘矿业技术有限公司于2020年5月编制提交的《义乌市大陈镇北金山村（甘山）更新改造地块开挖区资源量估算报告》相关岩石测试数据：

①中风化凝灰岩体重平均值为2.73 g/cm3；

②强风化凝灰岩体重平均值为2.61 g/cm3。

4.6  开采技术条件

根据《调查与设计》，开挖区水文地质条件、工程地质条件简单，环境地质质量中等，属开采技术条件中等的矿床。详细开挖区内水工环地质条件叙述如下:

4.6.1 水文地质条件

本区地下水类型主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，主要受大气降水补给，渗透性受裂缝水网络形态、裂隙张开度、地形地貌等因素控制，具非均质各异向特征。

（1）松散岩类孔隙水

分布于山麓、沟谷和山坡，含水层主要为残坡积层及全风化层成因含碎石粉质粘土，上方地下水动态受季节影响大，接受大气降水补给，沿孔隙渗流，排泄以蒸发为主，地下水交替快，雨天流量增大，水质较好。

（2）基岩裂隙水

基岩裂隙水主要赋存于基岩构造裂隙、风化裂隙中，基岩裂隙水的富水性不均一，受构造、地貌、岩石破碎程度控制，无同一的地下水位。基岩裂隙水受大气降水及上部残坡积层孔隙潜水的补给，季节性动态变化大。

总体表现为岩石较完整，富水性较差，坡面主要受降雨冲刷。坡面上部上体较缓，山体坡面受降雨影响较大。

（3）地下水补、迳、排特征

松散岩类孔隙水主要接受大气降水补给，开挖区上部土体及全风化岩层厚度较厚，结构松散，孔隙度较大，渗透性好，大气降水能快速向下渗流，直接补给松散类孔隙水，调查期间，滑坡所处边坡左侧坡脚处见极少量松散岩类孔隙水渗出。松散岩类孔隙水下渗补给基岩裂隙水。

根据开挖区周边的调查结果，结合以往的水文地质资料，综合认为：灾害点所处地势较高，且处于当地侵蚀基准面以上。

综上所述，开挖区内水文地质条件简单。

4.6.2 工程地质条件

开挖区地层主要由残坡积层、坡洪积层和侏罗系大爽组一段（J3d1）凝灰岩组成。

表层①层含碎石粉质粘土等，层厚总体较薄，广泛分布，力学性质一般；下伏②-1全风化凝灰岩，层厚总体较薄，广泛分布，力学性质一般；②-2强风化凝灰岩，力学性质一般-较好；②-3中风化凝灰岩，力学性质较好。

含碎石粘性土（Qel-dl）：褐黄色，稍密，湿——稍湿，结构松散，碎石含量约10～20%，碎石呈棱角——次棱角状，粒径一般以2.0～5.0cm为主，含少量角砾，大小不一，分选性差，其岩性与基岩关系密切。厚度变化较大，一般在0.3～1.0m之间。该层在开挖区内广泛分布。

砂砾石夹粘性土（dl-plQ4）：岩性以砂砾石夹粘性土、碎石土及混性粘土等为主，灰黄、灰褐色，结构松散——稍密状，粘土呈硬可塑状态，含铁、铁锰氧化物浸染斑点，稍有光泽，干强度中等，韧性中等；砂砾石夹粘性土及碎石土，碎石含量一般在45～55%为主，碎石含量随域分布变化较大，碎石多呈棱角——次棱角状，砾石多为磨圆状，少量为次磨圆状；坡洪积层厚度一般在0.5～4.0m不等，局部地段大于4.0m。该层在开挖区内广泛分布。

全风化凝灰岩：全风化层，局部原岩结构可见，灰褐色——灰黄色，稍湿——湿，厚度分布不均匀，全风化层厚度1～2m。

强风化凝灰岩：凝灰结构，块状——整体块状构造，岩石表层风化较强烈，风化裂隙发育较强烈，原岩结构基本被破坏，岩质较软，手掰可碎，风化较强烈，风化节理裂隙发育，多呈块状——碎裂块状产出，厚度3～5m不等，强风化层岩石单轴天然抗压强度值为28.0MPa，属软质岩。

中风化凝灰岩：青灰色、灰褐色，凝灰结构，块状——整体块状构造，岩石表层风化较强烈，风化裂隙发育较强烈，岩质坚硬。角砾主要由长石、石英晶屑、火山角砾、凝灰质等组成。表部岩体风化程度较强，出露岩体节理裂隙较发育，抗风化能力一般——较强，属较坚硬岩，其工程地质性质较好。该层为本次开挖最底层, 中风化层岩石单轴天然抗压强度值为89.8MPa，属硬质岩，岩体基本质量等级为Ⅲ级。

综上所述，开挖区内工程地质条件简单。

4.6.3 环境地质条件

据历史地震记载，义乌市及邻区有感地震发震数为79～100年/次，具破坏性地震1000年/次，最大地震烈度为Ⅵ度。公元872～1668年的796年间义乌市共发生有感地震10次，震级小于3级为主，破坏性地震仅1次。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震动峰值加速度＜0.05g，对应地震基本裂度小于Ⅵ度，为区域地壳稳定区。

开挖区内原始地形地貌遭到强烈破坏，形成了不规则的高陡边坡，边坡坡脚线总长约220m，最大高差约34m。坡脚人类活动主要为坡脚的不规范开挖，改变了山体的原始自然形态，人类工程活动对环境的影响较大。

综上所述，开挖区内环境地质条件中等。

5、建筑用石料矿资源量

《调查与设计》估算了义乌市大陈镇北金山村（甘山）更新改造地块场地平整工程开挖区可供开发利用的普通建筑用石料矿（混凝土用碎石、机制砂）控制资源量、普通建筑用石料矿（宕碴）控制资源量：

（1）中风化凝灰岩（石料）：100956m3（27.56万t）。其中：

①红线内：42494m3（11.60万t）；

②红线外：58462m3（15.96万t）。

（2）强风化凝灰岩（宕碴）：23049m3（6.02万t）。其中：

①红线内：5011m3（1.31万t）；

②红线外：18038m3（4.71万t）。

（3）剥离物（残坡积、全风化层）：138141m3。

6、评估利用资源储量

《调查与设计》提交的普通建筑用石料矿（混凝土用碎石、机制砂）控制资源量100956m3（27.56万t），普通建筑用石料矿（宕碴）控制资源量23049m3（6.02万t），剥离物（残坡积、全风化层）14136m3。

根据委托方要求，剥离物不列入评估，则评估利用的石料矿（中风化凝灰岩）资源储量27.56万t，宕碴（强风化凝灰岩）6.02万t，合计评估利用资源储量33.58万t。

7、产品方案

评估人员现场踏勘时据委托方介绍，未来工程开挖产出的石料均以原矿方式对外拉运，评估组通过对工程现状和岩性状态的综合分析，从对矿产资源相对最佳利用角度考虑，设产品方案为块石统料和宕碴。其中开挖的石料（岩石抗压强度≥45Mpa的凝灰岩）资源作块石统料，可作加工建筑用碎石原料；宕碴（岩石抗压强度≤45Mpa的强风化凝灰岩）其产品综合质量一般，可作工程填方料。

五、价格定义：

价格评估结论所指价格是：评估标的在评估基准日，采用公开市场价值标准确定的市场公允价格。

六、价格评估依据：

- 《中华人民共和国价格法》；

- 《中华人民共和国资产评估法》；

3、《价格鉴证评估执业规范》；

- 4、其他有关价格评估的法律、法规、政策；

- 5、《评估委托书及承诺函》；

6、《义乌市大陈镇北金山村（甘山）更新改造地块北西侧边坡治理工程调查与设计》（核工业西南勘察设计研究院有限公司，2021年03月）；

7、《设计说明》（核工业西南勘察设计研究院有限公司，2021年05月05日）；

8、《浙江交通建设工程质监与造价》（2020年第四期～2021年第三期）；

9、委托方提供的相关资料；

10、价格评估人员现场勘查情况及市场行情调查的资料。

七、价格评估方法：

评估对象属建设项目工程开挖采出的普通建筑用石料资源，提供有《调查与设计》和《设计说明》，评估小组根据现有资料和评估的目的，同时从为保障资源受让人的相对合理利益考虑，确定本次评估方法为市场法，其计算公式为：

评估利用石料资源出让价值＝产品产量×产品市场价格×（1-合理利润率）

八、价格评估过程：

我公司接受委托后,成立了专门的价格评估小组,制定了价格评估作业方案,评估人员会同委托方相关工作人员于2021年04月30日标的物所在的附近区域的建筑石料矿山和当地市场价格进行了现场调查, 并根据价格评估有关规定,结合标的物特点,确定采用市场法进行价格评估,具体评估过程如下:

8.1  产品产量

开挖区未来产品为块石统料和宕碴，根据评估小组对同类型工程的了解，产品在开采过程中基本无损耗，评估利用可采块石统料和宕碴资源量可视为产品产量，即开挖区产品产量为33.58万t （其中：块石统料27.56万t，宕碴6.02万t）。

8.2 产品市场价格

目前开挖区内产出的产品未进行销售，其实际的产品销售价格信息未能获取；根据价格评估人员对当地块石统料和宕碴市场价格进行调查，根据市场行情,本次价格评估采用市场价格调查与市场行情相互映证的方法确定其均价。

评估组现场调查时未能获取矿产品的相关销售凭证，评估通过查询资料和对当地同类型普通建筑石料矿山的走访了解，块石统料和宕碴产品因块石含量、质量和运输条件等因素关系，其市场价格差异较大。据了解，当地同类型块石统料和宕碴产品平均场地交货含税区间价分别为28.00～32.00元/t和11.00～15.00元/t。

为了较综合地反映当地产品市场价格，评估组收集了2020年04月～2021年03月的《浙江交通建设工程质监与造价》（2020年第四期～2021年第三期）对评估组了解的市场价格进行佐证。因交通建设工程地方材料价格信息统计未显示块石统料的价格信息，本次评估选取了与块石统料产品较接近的片石作参照对象，统计表明2020年04月～2021年03月义乌市片石和宕碴的含税信息价分别为103.00元/ m3、60.00元/ m3（见表8-1）。

《设计说明》明确的中风化凝灰岩和强风化凝灰岩矿石小体重平均值分别为2.73t/m3和2.61t/m3，石料按石方松散系数1.53，宕碴按混合料按松散系数1.19，换算求得石料松方比重1.78t/m3（2.73÷1.53）、宕碴松方比重2.19t/m3（2.61÷1.19），由此计算块石统料和宕碴产品平均信息价分别为57.87元/t（103.00÷1.78）和27.40元/t（60.00÷2.19）。

根据《浙江省交通建设工程材料价格信息使用说明》规定：

材料供应价＝材料信息价/【（1+场外运输损耗率）×（1+采购及保管费率）】-运杂费；

其中：场外运输损耗率1%，采购及保管费率1.5%；

据了解，一般块石统料产品的平均运输距离约在30～40 km左右，宕碴的平均运输距离约在15～20 km左右，运杂费平均按0.80元/ t·km（含税）计费；分别计算片石和宕碴的运杂费（装卸费、运输损耗及其他附加费）约24.00～32.00元/t和12.00～16.00元/t，则计算片石产品供应区间价约24.45～32.45元/ t；宕碴供应区间价约10.73～14.73元/t。

表8-1      《浙江交通建设工程质监与造价》义乌市信息价统计表     元/m3

| 年 份 | 月 份 | 片石（码方） | 宕碴（堆方） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 04 | 103.00 | 60.00 |
|  | 05 | 103.00 | 60.00 |
|  | 06 | 103.00 | 60.00 |
|  | 07 | 103.00 | 60.00 |
|  | 08 | 103.00 | 60.00 |
|  | 09 | 103.00 | 60.00 |
|  | 10 | 103.00 | 60.00 |
|  | 11 | 103.00 | 60.00 |
|  | 12 | 103.00 | 60.00 |
| 2021年 | 01 | 103.00 | 60.00 |
|  | 02 | 103.00 | 60.00 |
|  | 03 | 103.00 | 60.00 |
| 平均价 | 103.00 | 60.00 |

评估组了解的当地2020年04月～2021年03月块石统料和宕碴产品市场平均区间价与《浙江交通建设工程质监与造价》显示的义乌市含税信息价基本一致。

通过以当地信息价对评估组了解的市场价进行佐证，可知评估组了解的产品当地市场区间价基本可信，本次评估本着稳健原则，产品取价按评估组了解的市场区间价中值取值，即块石统料和宕碴的场地交货含税价分别为30.00元/t和13.00元/t。

8.3  合理利润率

自2017年下半年开始至今，因受销售环境和政策面等因素影响，浙江省内建筑石料市场价格一直处于快速上升通道，致使建筑石料的利润率也随之增长。但是2020年下半年至今，省内建筑石料市场价格有平稳回调趋势。据了解，当地石料采掘行业的平均合理利润率约10～20%，本次评估本着稳健原则，平均合理利润率按10%取值。

8.4  评估结果计算

根据上述“七”确定的评估结果计算公式和“8.1”确定的产品量、“8.2”确定的产品市场价格及“8.3”利润率，计算评估结果为：

评估利用资源出让价值＝产品（块石统料）产量×产品市场价格×（1-合理利润率）

＝27.56（万t）×30.00（元/t）×（1-10%）

＝744.12（万元）

评估利用资源出让价值＝产品（宕碴）产量×产品市场价格×（1-利润率）

＝6.02（万t）×13.00（元／t）×（1-10%）

＝70.43（万元）

计算中风化凝灰岩和强风化凝灰岩资源所对应的出让价值分别为744.12万元和70.43万元，折算至平均单位价格分别为27.00元/t（744.12÷27.56）和11.70元/t（70.43÷6.02）。

九、价格评估结论：

义乌市大陈镇北金山村（甘山）更新改造地块场地平整工程开挖区采出建筑用石料资源在评估基准日（二〇二一年四月三十日）的评估结果为814.55万元，大写人民币捌佰壹拾肆万伍仟伍佰元整。其中：

①石料（中风化凝灰岩）：744.12万元，大写人民币柒佰肆拾肆万壹仟贰佰元整。折算至资源平均单位评估结果为27.00元/t（744.12÷27.56）；

②宕碴（强风化凝灰岩）：70.43万元，大写人民币柒拾万肆仟叁佰元整。折算至资源平均单位评估结果为11.70元/t（70.43÷6.02）。

十、价格评估限定条件：

1、委托方提供的资料客观真实；

2、评估结论是反映评估对象在本次评估目的下的市场价格参考，评估时没有考虑国家宏观经济政策发生变化、市场供求关系变化、市场结构转变、遇有自然力和其他不可抗力等因素对评估对象价值的影响，也没有考虑以特殊交易方式下的特殊交易价格等对评估价值的影响。当上述条件发生变化时，评估结果一般亦会发生变化；

3、评估结论仅为委托方办理矿产业务提供价格参考，如果改变评估目的或用于其他用途对委托方造成的损失，我公司不承担任何责任；

4、评估结论采用公开市场价值标准，公开市场价值满足下列条件：

- 交易双方是自愿地进行交易；

- 交易双方进行交易的目的是追求各自最大的利益；

- 交易双方是理性而谨慎的，并且了解交易对象、知晓市场行情；

- 交易双方有充裕的时间进行交易；

- 不存在买者因特殊兴趣而给予附加出价；

- 交易市场状况是公开、平等、自愿地。

十一、声  明：

1、本次评估工程内资源量、石料岩性和质量均直接根据《调查与设计》描述确定，评估不对工程内资源量、石料岩性和质量等的真实性和准确性负责；

2、评估选取的合理利润率为当地建筑石料行业的平均合理利润率，影响合理利润率的因素较多（如受让人的技术能力、管理能力和销售能力等），故评估选取的合理利润率与工程实际利润率可能存在不一致；

3、评估组根据分析标的物现状和市场销售环境，从对国家矿产资源相对合理利用的角度来选取产品方案，评估所对应的价格也为该产品下的价格，假如未来工程实际的产品方案与评估设定的产品方案差异较大，则本次评估结果将会随之发生变化。

4、价格评估结论受结论书中已说明的限定条件限制；

5、委托方提供资料的真实性由委托方负责；

6、价格评估结论仅对本次委托有效，不作它用。未经我公司同意，不得向委托方和有关当事人之外的任何单位和个人提供结论书的全部或部分内容，不得发表于任何公开媒体上；

7、评估机构和评估人员与价格评估标的没有任何利害关系，也与有关当事人没有利害关系；

8、价格结论的使用归委托方所有，我公司对价格结论有最终解释权；

9、价格评估结论书只对盖章原件有效，复印件无法律效力。

十二、价格评估作业日期：

二〇二一年四月三十日至二○二一年五月七日。

十三、价格评估机构：

评估机构名称：浙江矿评房地产资产评估有限公司；

机构类别：综合涉诉讼类；

证书编号：中J110029；

总经理：郦  晟；

联系电话：13805748746；

统一社会信用代码：91330102MA2B2BUN01；

机构地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路972号10幢7层705室；

浙江矿评房地产资产评估有限公司成立于2018年，是一家同时具备矿业权评估资质（矿权评资[2020]018号）、房地产评估资质（浙建房估证字[2018]013号）、资产评估资质（杭财资备案[2018]64号）和价格鉴定评估资质（中J110029）的综合性评估咨询机构，经营范围包括：探矿权和采矿权评估，房地产评估，资产评估，价格鉴证、评估及当事人委托的涉诉讼财物价格评估，二手车鉴定评估，矿山技术咨询服务等。

十四、价格评估人员：

姓名          执业资格名称         资格证号盖章

刘彦军         价格鉴证师            0014243

王秀英         价格鉴证师            0012387

十五、价格评估结论书有效期：

有效期为壹年，自二○二一年五月七日至二○二二年五月六日。

十六、附件资料：

- 《评估委托书及承诺函》；

- 《义乌市大陈镇北金山村（甘山）更新改造地块北西侧边坡治理工程调查与设计》（核工业西南勘察设计研究院有限公司，2021年03月）；

- 《设计说明》（核工业西南勘察设计研究院有限公司，2021年05月05日）；

- 《浙江交通建设工程质监与造价》（2020年第四期～2021年第三期）；

- 现场实地勘查时点照片；

- 价格评估机构《营业执照》复印件；

- 《价格评估机构资质证书》复印件；

- 《价格评估人员执业资格证书》复印件。

浙江矿评房地产资产评估有限公司

二○二一年五月七日