义乌市后勤服务有限公司

密集柜、储物柜、沙发配套设施采购项目

招标文件

采购编号：YCQ-2022-CG124-1

采   购　 人：义乌市后勤服务有限公司（盖章）

采购代理机构：义乌产权交易所有限公司招投标中心（盖章）

日　　　 期：二〇二二年七月

招标文件目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知和投标须知前附表	3

投标须知	5

一、说明	5

二、招标文件	6

三、投标文件	7

四、投标文件的递交	10

五、服务费	10

六、其它	11

第三章 招标项目要求	13

第四章 开标、评标和定标须知	27

一、开标	27

二、评标	27

三、定标	29

第五章 投标文件的有效性	32

第六章 评标办法	34

第七章 合同主要条款	39

第八章 投标文件部分格式	43

# 招标公告

根据法律法规等相关规定，现就义乌市后勤服务有限公司密集柜、储物柜、沙发配套设施采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购编号：YCQ-2022-CG124-1

2、采购内容及数量：密集柜、储物柜、沙发配套设施，详情请见第三章《招标项目要求》。

3、采购预算：147.90万元，最高限价见第三章。

- 投标人的资格要求：

- 国内具有独立企业法人资格，且参加采购活动前三年内无重大违法经营活动，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（2）本项目谢绝联合体投标。

5、报名时间、地点及方式：招标文件可在义乌产权交易网（www.ywcq.com）下载，报名资料请于2022年7月1日至2022年7月5日（上午9：00－11：30，下午13：00－17：00，双休日及节假日除外）以扫描件形式发送至邮箱ywcqztb@ywcq.com，并致电报名处确认报名情况（以邮箱回执报名成功为准）；邮件发送时主题需注明项目名称及投标单位名称，报名处联系人：毛小姐 0579-89906887

6、报名时所需资料（复印件或扫描件加盖单位公章，相关证件须在有效期内）：

（1）在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（须加盖投标单位公章），或单位营业执照副本；

（2）法定代表人授权书及法定代表人身份证复印件；

（3）被授权人身份证。

7、技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2022年7月5日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市后勤服务有限公司：童女士0579-89880796）和义乌产权交易所有限公司招投标中心：范小姐（0579-89902275，453367901@qq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4055。

8、递交投标文件截止时间及地点：本项目所有纸质投标文件以邮寄方式递交(★指定EMS邮寄，不接收其他快递)或现场递交。快递邮寄面单（格式见附件）不得显示投标单位名称。

投标人应于2022年7月6日-2022年7月7日14时将投标文件（快递材料）递交至义乌市北苑街道望道路300号4楼4020，收件人：吴小姐；电话：13575967863。采用现场递交投标文件的投标人即交即走。在投标截止时间（2022年7月7日下午2时）后送达的投标文件（以北京时间为准，招标人（代理机构）、招标人监督人校准时间），招标人（代理机构）不予受理。送达时间以工作人员签收时间为准。

9、开标时间及地点：时间：2022年7月7日下午2时

地点：义乌市北苑街道望道路300号4楼

10、投标保证金：无

11、业务咨询：

义乌市后勤服务有限公司：童女士 0579-89880796

义乌产权交易所有限公司招投标中心：吴小姐  0579-89919879

12、本项目须由投标人提供打样样品，样品数量及规格要求等详见第三章《招标项目要求》，并于2022年7月6日17时前递交至义乌市北苑街道望道路300号4楼4023，收件人：吴小姐；电话：13575967863。（逾期后果自负，请各投标人根据自身情况科学合理安排流程）

义乌市后勤服务有限公司

义乌产权交易所有限公司招投标中心

2022年7月1日

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市后勤服务有限公司密集柜、储物柜、沙发配套设施采购项目 采购内容及数量: 详情请见第三章《招标项目要求》 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 供货要求 | 详见招标文件第三章 |
| 5 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2022年7月5日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市后勤服务有限公司：童女士0579-89880796）和义乌产权交易所有限公司招投标中心：范小姐（0579-89902275，453367901@qq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4055。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件邮寄地点与收件人 | 义乌市北苑街道望道路300号4楼4020，收件人：吴小姐；电话：13575967863 |
| 10 | 投标文件 份数及包封 | 商务标正本一份，副本四份； 技术标正本一份，副本四份。 【▲】投标人只需邮寄一个包裹，包裹不得体现单位名称及标识，快递邮寄面单按附件格式填写。寄件人与报名人、法定代表授权人为同一人。包裹双层包封，包裹内的技术标、商务标需按招标文件要求独立密封包装。 |
| 11 | 邮寄投标文件接收时间 | 2022年7月6日-2022年7月7日下午2：00止，超出时限概不接收。 |
| 12 | 投标截止及开标时间和地点 | 投标截止及开标时间：2022年7月7日下午2：00 开标地点：义乌市北苑街道望道路300号4楼 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 付款方式 | 结算原则：中标单价*实际数量。全部货物送达指定地点安装、调试完毕后付，并验收合格后支付至合同总价的95%，余款在质保期满无质量问题后30日内付清（不计息）。货款凭中标通知书、合同、发票、义乌市后勤服务有限公司投资项目拨款申请表支付。在支付至合同总价的95%时需提供至100%的增值税专用发票。 |
| 17 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 18 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价及最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市后勤服务有限公司。

2.2招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司招投标中心。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1国内具有独立企业法人资格，符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3.2符合招标公告中要求的条件；

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部份。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3技术标:

应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效)

12.3.1 投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

1）关于资格的声明函；

2）投标方营业执照复印件；

3）法人代表证明或法人代表授权委托书；

4）投标人身份证复印件；

5）投标方情况介绍；

6）义乌市国企采购项目投标承诺书；

7）招标文件中要求的其他资料。

以上文件均需加盖单位公章

12.3.2 投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合询价文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。其具体内容为：

（1）货物简要说明一览表；

（2）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平及制作工艺的详细描述（含产品样本、说明书、具体结构图等印刷资料）；

（3）产品质量保证承诺书和售后服务承诺书。

以上文件均需加盖单位公章

12.4商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合项目实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，所有产品须安装到位，须包括二次深化设计费、打样费、货物价款、人工费、途中运输费、装卸和安装费、损耗费、成品保护费、辅助材料费、安装就位费、第三方检测费、技术资料费、保险费、管理费、税费、利润、保修期内的维护费等一切费用，即为投标人按采购人要求货物送至指定现场，完成安装就位后通过验收，可以交付使用的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，单价不做调整。

14.2投标方须在《报价一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《报价一览表》的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

14.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

14.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.5采购人不接受低于成本的投标报价。

14.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7须由中标单位开具增值税专用发票。

14.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。

16.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按废标处理。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

16.4 投标文件不得采用活页夹装订。

16.5投标文件的正本和副本在招标文件中要求加盖单位公章的地方必须加盖单位公章，否则按废标处理。

16.6 投标文件建议双面打印。

17、投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标文件外包裹

投标人只需邮寄一个包裹，包裹不得体现单位名称及标识，快递邮寄面单按附件格式填写，寄件人与报名人、法定代表授权人为同一人。包裹双层包封，包裹内的技术标、商务标需按招标文件要求独立密封包装。

18.2包裹内的投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本四份；外包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标人名称”等，并注明“于2022年7月7日下午2：00前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的委托人）签字或盖章。

19、递交投标文件的地点和截止时间：招标公告中规定的时间及地点

20、迟交的投标文件

20.1采购人在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

- 投标文件的补充、修改与撤回

21.1投标截止时间即为开标时间，招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

21.2投标人在投标文件签收后，规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。补充修改的投标文件应按照前述包封要求在投标截止时间之前邮寄送达。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

确需撤回的投标文件应由投标人授权代表签署书面申请，书面申请以扫描件形式发送至邮箱453367901@qq.com，应注明项目名称、寄件人名称及电话，并致电吴小姐13575967863告知撤回地址及收件人。

21.3投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.4按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

21.5在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

21.6从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

## 服务费

招标服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 预算金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。 例：预算金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000以上 | 0.05% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

# 六、其它

本招标文件解释权归采购人。

第三章  招标项目要求

一、《招标货物一览表》

| 序号 | 名称 | 图片 | 参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型电动密集架 |  | 详见智能型电动密集架架体指标 | 立方 | 204.65 |
| 2 | 储物柜 |  | 规格：1800*900*420mm 柜体采用0.9mm厚冷轧钢板,使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；经酸洗、磷化处理，表层选用优质静电喷涂粉末； 柜体采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电； 确保钢制家具绝不生锈。静电喷雾式烤漆、喷漆厚度20um左右，膜厚均匀内外如一，能耐强撞力。 颜色甲方指定 | 个 | 10 |
| 3 | 软椅1 |  | 座椅根据人体形态工程学原理设计制造，背垫和座垫之弧形完全符合人体生理曲线，外形美观，大方，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回位。为保证座椅的力学性能及有害物质限量，座椅样板必须进行实用性测试，其中座面、椅背面静载荷分别为：2000N、760N、10次无松动；椅座、椅背耐用性分别：950N、20万次、300N、20万次；扶手静载侧面900N、向下1000N，10次无松动，座面来回翻转耐久性试验必须达到30万次，甲醛释放量E1级。 1、座椅规格：座椅中心距560-570mm、座高445mm、椅高1000-1010mm,地面到扶手面高度635mm。（允许偏差±5mm） 2、座椅外板：采用优质高密度多层板经高频热压机一次成型座、背外板，再经修边、打磨和多层油漆低面等多道工序，面采用优质PU环保聚酯油漆饰面，油漆吸附力强、耐腐蚀、易清洗等，背外板厚度≥16mm，座外板厚度≥14mm。座外板带有独特蜂窝式排气吸音孔，排气吸音孔数量≥100个。排气吸音孔能在全场0.1秒内消音排气，保证座椅的良好透气性和全场无噪音。符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的甲醛释放量E1级标准。 3、座、背海绵：采用的高密度聚酯定型海绵原料，经模具冷固发泡一体成型。座、背海绵与座背外板相呼应，座椅整体安装成型后呈现一个“C”型。座海绵最厚点150±5mm、背海绵最厚点100±5mm，海绵原料的物理指标达到并超过GB/T10802-2006、GB/T1952.1-2012标准。 a.25%压陷硬度：≥140N b.65%/25%压陷比：≥1.8 c.75%压缩永久变形：≤5% d.回弹性能≥45% e.密度：﹥50kg/㎥ 4、面料：采用优质品牌耐磨毛麻纺织面料,要求耐磨性高,渗透力强,吸声效果好、软硬适中、使用长时间无气球、褪色等。面料的相关指标达到并超过GB/T 18401-2010、GB 8624-2012、GB/T 5455、HJ-T 307-2006、GB/T 19976-2005、GB/T 21196.2-2007标准要求： a.色彩:(可选) b.色牢度:4-5级及以上 c.起球性：2000次、4-5级 d.PH值 4.0-7.5 e.环保:甲醛含量﹤20mg/kg f.弹子顶破强力＞1500N g.耐磨性:平磨＞50000次 5、扶手框及铝合金站脚：扶手框采用2mm优质冷轧板。站脚主架采用铝合金一体压铸成型，表面后精细抛光静电喷粉处理，站脚高度225mm，宽度85mm，壁厚5mm，站脚着地长度300mm（即站脚与地面固定长度）。站脚顶端与扶手框连结位尺寸222*65MM。脚架采用M10膨胀螺丝三孔定位固定到地面，表面卡扣式PP胶盖嵌入，起到防尘美观作用。（允许正负偏差1-2mm）。 6、侧板：扶手框外侧配有70%及以上面积的钢板覆盖面侧板，均采用1.2mm厚热镀锌钢板一次冲压成型并结合5mm厚泡绵外覆面料。侧板安装法弃用传统易脱落、易变形的外扣式工艺，采用新型内嵌式使之更加稳固、耐碰撞、实用。 7、扶手面：采用原木规格W85*L415mm，厚度不低于24mm。同时采用脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色。 8、座内框：采用2mm厚优质A级冷轧钢板经冲压、折边焊接成形，框架装有6根S型弹簧，S型弹簧采用优质国际φ3.2mm钢丝，经模具折弯成型；座框结构抛弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承载力达到400KG以上，不易变形断裂，更坚固耐用。 9、回复机构：座采用弹簧加阻尼静音自动回位装置（由一根直径14mm，长度490mm实心圆钢横穿座垫，承重受力，内置直径4mm，缠绕六圈圈经为27mm扭簧结合阻尼器自动回弹装置。具缓起立功能，回翻过程无冲击，噪声＜20dBa，保持会场的静音要求），翻转30万次以上无损。 10、座包定位：座包回位点与座包受力点为座包左右两侧角码与座包链接的“7”字型角码，从而达到椅座与椅脚二合一效果。 11、座固定装置：采铝合金直角挂座加消音回档装置。 颜色甲方指定 要求提供整椅样品一把，未提供样品的按无效标处理。 | 位 | 290 |
| 4 | 软椅2 |  | 座椅根据人体形态工程学原理设计制造，背垫和座垫之弧形完全符合人体生理曲线，外形美观，大方，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回位。为保证座椅的力学性能及有害物质限量，座椅样板必须进行实用性测试，其中座面、椅背面静载荷分别为：2000N、760N、10次无松动；椅座、椅背耐用性分别：950N、20万次、300N、20万次；扶手静载侧面900N、向下1000N，10次无松动，座面来回翻转耐久性试验必须达到40万次，甲醛释放量E1级。 1、座椅规格：座椅中心距560-570mm、座高445mm、椅高1000-1010mm,地面到扶手面高度635mm。（允许偏差±5mm） 2、座椅外板：采用优质高密度多层板经高频热压机一次成型座、背外板，再经修边、打磨和多层油漆低面等多道工序，面采用优质PU环保聚酯油漆饰面，油漆吸附力强、耐腐蚀、易清洗等。背外板厚度≥16mm，座外板厚度≥14mm。座外板带有独特蜂窝式排气吸音孔，排气吸音孔数量≥100个。排气吸音孔能在全场0.1秒内消音排气，保证座椅的良好透气性和全场无噪音。符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的甲醛释放量E1级标准。 3、座、背海绵：采用的高密度聚酯定型海绵原料，经模具冷固发泡一体成型。座、背海绵与座背外板相呼应，座椅整体安装成型后呈现一个“C”型。座海绵最厚点150±5mm、背海绵最厚点100±5mm，海绵原料的物理指标达到并超过QB/T 2602-2016、GB/T 10802-2006、 QBT4371-2012、 GB/T24128-2018、 GB/T 24128-2009、 QB/T 1952.1-2012标准。 感官要求无缺陷、干热老化后拉伸强度≥180kpa、湿热老化后拉伸强度≥185kpa、恒定负荷反复压陷疲后40%压陷硬度损失值≤3%、密度≥78%、回弹性能≥69%、大肠杆菌AS1.90抗菌活性值≥8、金黄色葡萄菌AS1.89抗菌活性值≥3.2。 4、面料：采用优质品牌耐磨毛麻纺织面料,要求耐磨性高,渗透力强,吸声效果好、软硬适中、使用长时间无气球、褪色等。面料的相关指标达到并超过GB/T18401-2010、GB/T2912.1-2009、GB/T3920-2008、GB/T19976-2005、GB/T21196.2-2007、QB/T2602-2013、GB/T7573-2009、GB/T23344-2009、HJ/T307-2006标准要求： 染色色牢度：5级、PH值：6.6-6.8、甲醛含量未检出、可分解致癌芳香胺染料未检出、无异味、耐磨性能：摩擦≥30万次无损、顶破强力≥3200N。 5、站脚：采用高强度铝合金一体压铸成型，表面后精细抛光静电喷粉处理，站脚最高590mm，站脚宽度50mm，壁厚4mm，站脚着地长度360mm（即站脚与地面固定长度），站脚扶手端长度400mm。站脚内部使用多条加强筋稳定整体结构，确保椅子安全稳固地固定于地面。站脚前后两个固定安装孔与扶手在同一直线，两个安装孔更利于座椅定位，采用了重力设计、隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝，巧妙地把固定螺丝隐藏于下，无积尘。（允许偏差±5mm） 6、侧板：扶手框外侧配有80%及以上面积的钢板覆盖面侧板，均采用1.2mm厚热镀锌钢板一次冲压成型并结合5mm厚泡绵外覆面料。侧板安装法弃用传统易脱落、易变形的外扣式工艺，采用新型两块内嵌式使之更加稳固、耐碰撞、实用。 7、扶手面：右边扶手采用优质实木+铝合金旋转轴支架+铝合金写字板。扶手尺寸60×370×40mm。左边扶手采用优质实木精制而成，并与铝合金扶手盖相结合，同时采用脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色。油漆采用国家标准高硬度聚酯环保漆。 8、旋转式铝合金写字板：采用铝合金压铸一体成型写字板，并开有笔槽及茶杯圈，方便放取书物、书写笔及茶水杯。写字板转轴采用特有的定位装置，转轴旋转头为铝合金一体压铸成型，并具有快速撤离功能；支撑连接部件也为铝合金经模具压铸一体成型，与站脚连接，上下翻动灵活。写字板规格尺寸为：380mm×265mm（允许偏差±3mm）。 9、座内框：采用2mm厚优质A级冷轧钢板经冲压、折边焊接成形，框架装有6根S型弹簧，S型弹簧采用优质国际φ3.2mm钢丝，经模具折弯成型；座框结构抛弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承载力达到400KG以上，不易变形断裂，更坚固耐用。 10、回复机构：座采用弹簧加阻尼静音自动回位装置（由一根直径14mm，长度490mm实心圆钢横穿座垫，承重受力，内置直径4mm，缠绕六圈圈经为27mm扭簧结合阻尼器自动回弹装置。具缓起立功能，回翻过程无冲击，噪声＜20dBa，保持会场的静音要求），翻转30万次以上无损。 11、座包定位：座包回位点与座包受力点为座包左右两侧角码与座包链接的“7”字型角码，从而达到椅座与椅脚二合一效果。 12、座固定装置：采铝合金直角挂座加消音回档装置。 颜色甲方指定 要求提供整椅样品一把、不打磨铝合金写字板并带原模具边料（即为打磨前原样1块），未提供样品的按无效标处理。 | 位 | 812 |

备注：投标人需在开标前提供整件样品。请投标人提供样品时，自行携带彩条布或篷布或纸箱等完全覆盖样品，同时自行携带封条封存安装完成的样品。

二、技术要求

2.1智能型电动密集架架体指标

（一）执行的标准和相关技术规范

GB/T13667.3-2013钢制书架第3部分：手动密集书架技术条件；

GB/T13667.3-2014钢制书架第4部分：电动密集书架技术条件；

GB/T708-2006冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差；

GB711-2008优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带；

GB/T11253-2007碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带；

GB/T6807-2001钢铁工件涂装前磷化处理技术条件；

GB/T699优质碳素结构钢技术条件；

GB/T1720-79漆膜附着力测定法；

GB/T4357-2009冷拉碳素弹簧钢丝；

GB/T1804-1992公差与配合未注公差尺寸的极限偏差；

GB/T8162-1999结构用无缝钢管；

GB/T9439-2010灰铁铸件；

GB/T8350-2003/ISO1977:2000输送链、附件和链轮；

GB/T2006-2006热固性粉末涂料标准。

遵循国家现行的相关规范和标准要求。

（二）需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、架体结构性能

1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零件组成。架顶设有防尘装置、根据需要安装照明装置，列与列之间装有嵌入式密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。钢件部分采用优质冷轧钢板，喷塑粉末选用环保型聚酯与环氧型混合涂料,要求色泽均匀一致，表面无划伤、流挂、斑纹等缺欠。密集架的全部钣金件必须经过酸洗、除锈、磷化等必须的工序处理达到国家最新标准。所有标准件及紧固件均需镀锌处理。密集架各零件、组合件表面要光滑平整，无尖角、凸起等现象。

2）密集架传动机构：传动机构主要由手柄、传动板、静音轮和高强度链带组成；在使用中无磨擦，无噪音。手柄采用铝合金伸缩摇把结构，依据力的原理，架体在空载或满载的状态下，能够调节运行过程中的轻重。

3）密集架底盘：选用3.0mm热轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，槽下焊有夹紧板，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。

4）密集架导轨采用20*20mm实心方钢材料置于3.0mm厚钢板折弯成形轨座上，塞焊而成，分段连接，埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。

5）密集架成型立柱：材料采用1.5mm优质冷轧钢板，采用数控全自动成型设备压加强筋工艺生产（加压六条加强筋），立柱正面加压二条加强筋、侧面各压二条加强筋，立柱正面宽度50mm，侧面宽度33mm，外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。

6）密集架压筋搁板：材料采用1.0mm冷轧钢板，采用数控全自动成型设备压加强筋工艺生产（加压二条加强筋），搁板上表面压二条加强筋，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，通用性互换性好。

搁板厚度为25mm，结构合理，使用方便，两块搁板之间留逢2公分，搁板每层净承重要求在80公斤以上。

7）密集架压筋挂板：材料采用 1.0mm 冷轧钢板，挂板高度≥132mm，采用数控全自动成型设备压加强筋工艺生产，挂板加压二个椭圆形通风孔，每个通风孔上下各加强二条加强筋。

8）密集架搁捧：两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，采用四道弯边工艺， 折弯尺寸30mm*7mm，C型状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。

9）密集架压型侧护板：前侧面板，钢板选用1.0mm冷轧钢板，前侧面板配三角灯，塑料外壳带电路板，蓝色引导灯，后侧面板为凹凸形钢板。。

10）密集架防尘门板选用1.0mm冷轧钢板，采用四次折弯而成，背面中间点焊加强筋，右门上装有密集架专用闪电形锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。

11）密集架顶板、防尘板：选用1.0mm冷轧钢板,通过M6螺栓紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用，为此应加强顶板的钢性，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。

12）密集架操纵手摇柄，摇手最大扭距达到580mm，伸缩方便的密集架摇手，采用铝合金.工程塑料合用，摇手任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂档，可单列惑多列一起移动，传动机构中心传动轴为25mm与操纵手柄连接的中心内孔25mm，相配套。

13）密集架铸铁铁滚轮：采用高强度铸铁，滚轮经专用机床精密修整，接触面成弧形状，同轨芯，以减少磨擦，使用轻便。

14）密集架链轮：传动链条采用12.7带短滚珠链，底盘链接链条采用节距15.875工业链条。

2.2密集架主要材料配置：

| 序号 | 部件名称 | 配置 | 品牌 | 采用标准 | 技术参数 | 性能备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 | 底梁 | 热轧钢板 | GB711-2008 | δ=3.0 | 底盘采用焊接，钢性好，不变形，表面喷塑。移动列底盘上装有防倾倒装置。 |
|  |  | 轴承档 |  |  |  |  |
|  |  | 夹紧板 |  |  |  |  |
| 2 | 轨道 | 地轨座 | 热轧钢板 | GB711-2008 | 20×20实心方钢 δ=3.0冷轧钢板 |
|  |  | 轨道 |  |  |  |
| 3 | 架体 | 立柱 | 冷轧钢板 | GB/T11253-2007 | δ=1.5 | 结构结实、坚固，设计新颖，通用性强，层数和间距可按需要调整，表面喷塑。 |
|  |  | 压筋搁板 | 冷轧钢板 | GB/T11253-2007 | δ=1.0 | 钢性好，平整、通用性、互换性好，在双面搁板中间有搁棒，防止两边资料窜位。 |
|  |  | 搁棒 |  |  | δ=1.0 |  |
|  |  | 压筋挂板 | 冷轧钢板 | GB/T11253-2007 | δ=1.0 |  |
| 4 | 面板 | 门板 | 冷轧钢板 | GB/T11253-2007 | δ=1.0 | 设计新型、门板平整、强度好 |
| 5 | 侧板 | 前侧面板 | 冷轧钢板 | GB/T11253-2007 | δ=1.0 | 配三角灯，塑料外壳带电路板，蓝色引导灯 |
|  |  | 后侧面板 | 冷轧钢板 | GB/T11253-2007 | δ=1.0 | 凹凸型 |
| 6 | 变速传动机构 | 轴承 | 优质 | GB1285-85 | P204 | 双排内调心、万向节轴承 |
|  |  | 实心轴 | 45#钢 | GB/T699 | ф20 | 传动机构配合精密度高,定位可靠,传动轻便灵活,摇手轻,运行平稳性能达到和超过国家标准 |
|  |  | 连接管 | 无缝管 | GB/T8162-1999 | ф25*2.5 |  |
|  |  | 铁滚轮 | 高强度铸铁、发黑 | GB9439-2010 | ф120 |  |
|  |  | 静音轮 | 定制 |  |  |  |
|  |  | 链带 | 定制 |  |  |  |
|  |  | 链条（摩托车） | ф8.5节距12.7 | GB1244 | 84节 |  |
|  |  | 摇手 机构 | 摇手架 | 国内 优质 |  | ZG45 | 摇手最大扭距达到580mm，伸缩方便的密集架摇手，采用铝合金.工程塑料合用，摇手任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂档，可单列惑多列一起移动，传动机构中心传动轴为25mm与操纵手柄连接的中心内孔25mm，相配套。 |
|  |  |  | 密集架操纵手摇柄 | 国内 优质 |  |  |  |
| 7 | 制动装置 | 边列锁定装具 | 国内优质 |  | 808锁 | 每列均装有制动装置，操作方便、可靠。当人进入相邻二架体时，可用制动装置锁定二架体，以防止架体意外移动而挤伤人。边列有锁定装具，用于锁定整密集架，便于资料的保密。 |
|  |  | 中间列制动装置 | 国内优质 |  |  |  |
| 8 | 防护装置 | 密封条 | 抗老化型 |  | 磁力性较强密封条 | 列与列之间的缓冲及密封装置及顶部的防尘密封装置，具有优秀的防尘、防鼠、防潮、防火功能。 |
|  |  | 防尘板顶板 | 冷轧钢板 | GB/T11253-2007 | δ=1.0 |  |
|  |  | 防鼠板 | 冷轧钢板 | GB/T11253-2007 | δ=1.0 |  |
|  |  | 防倾倒装置 | 热轧钢板 | GB/T711-2008 | δ=3.0 |  |
| 9 | 表面处理 | 前处理药剂 | 国内优质 | GB/T6807-2001 | Zn系磷化 |  |
|  |  | 亚光静电喷塑 | 国内优质 | GB/T2006-2006 | 环氧型聚脂混合粉 |  |
|  |  | 纯水洗 | 自来水 |  | 电导率≤200μs |  |

2.3智能密集架功能指标

| 功能 | 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本 功能 | 1 | 身份信息验证功能 | 可在固定列上输入用户名和密码、绘制图案密码方式进行身份信息验证； |
|  | 2 | 自检功能 | 固定列和活动列具有通电自检功能 |
|  | 3 | 信息显示功能 | 可在固定列触摸屏上显示时间、区号、列号、温湿度曲线、档案在库数量、借出数量、侧边红外对射传感器是否被触发、活动列在线状态、左/右侧档案类型等信息; 可在活动列触摸屏上显示温湿度、区号、列号、档案标签、左/右侧档案类型、左/右各层、节的档案数、档案在库数量、借出数量、固定列在线状态、进入通道内人员数量、侧边红外对射传感器是否被触发； 可在管理平台上显示温湿度曲线、固定列、活动列在线状态； |
|  | 4 | 人机交互 | 固定列采用不小于12英寸一体化触摸显示主机， 活动列采用不小于8英寸触控彩色显示屏； |
|  | 5 | 架内人数统计 | 显示进出架体的人员数量，当架内有人时，控制架体禁止运行，且有语音提示。 |
|  | 6 | 3D定位指引 | 选中查询出来的资料，点击“打开”按钮，系统会自动打开后3D动态显示资料所在层的位置； |
|  | 7 | 下架指引 | 当收到服务器发起的下架任务，显示屏自动跳转到3D下架指引界面；显示下架档案信息名称、编号、位置信息， 完成下架后点击下架完成，结束下架指引； |
|  | 8 | 可视化视图 | 选择任一列密集架左面或右面标签，显示该面各节、各层存放的资料数，并有档案在库总数以及档案借出总数统计； |
|  | 9 | 多通道打开 | 当固定列在中间时，可实现打开左面某一列的同时，操作固定列右面的某一列，也可执行打开动作，两边的动作同时进行； |
|  | 10 | ★电机驱动功能 | 可通过活动列内置DC24V直流电机驱动活动列在滑轨上左/右移动 |
|  | 11 | 档案查询功能 | 可通过管理平台、手机APP软件、固定列、活动列触摸屏上按档案名称及编号查询和显示档案所在的区、列、节、层的位置信息及是否在库； |
|  | 12 | 档案标签设置功能 | 可通过管理平台设置档案标签进行下发 |
|  | 13 | 活动列控制功能 | 可在活动列触摸屏上对活动列进行左/右移动、锁定和解锁控制; 可在固定列触摸屏上进行开架、闭架、通风及停止控制; 可在管理平台对活动列进行左/右移动、开架、闭架、通风及停止控制; 可通过手机APP对活动列进行左/右移动、闭架、通风及停止控制; 可通过遥控器对活动列进行开架、闭架控制； 可通过红外感应方式对活动列进行开架控制; 可通过滑动屏幕方式对活动列进行左/右移动、通风、闭架和停止控制，并可在固定列触摸屏上开启或关闭滑动屏幕功能; 可在固定列上通过语音识别方式控制开架、闭架、通风、停止、锁定，解锁、待机及唤醒; 可通过手动摇把对活动列进行左/右移动控制； |
|  | 14 | LED数码显示管显示功能 | 可在活动列、固定列上LED数码显示管上显示区号、列号，活动列LED上数码显示管上给出移动方向指示，并可在活动列触摸屏上设置列号； |
|  | 15 | 移动速度自动调节功能 | 活动列在滑轨上由启动至停止的过程中，可自动调节移动速度，合拢时应自动减速，不应出现架体碰撞等现象。活动列移动开启1个80cm宽的通道的时间应不大于10s； |
|  | 16 | 照明控制功能 | 可通过活动列触摸屏开启LED 照明灯，当检测到有人员进入活动列移动形成的通道后，LED照明灯应自动开启。当活动列闭架后，LED照明灯由开启状态转为关闭状态 |
|  | 17 | 公告信息显示功能 | 可在固定列触摸屏上开启或关闭显示公告信息显示功能 |
|  | 18 | 活动列自动开架功能 | 在固定列、活动列触摸屏上查询到档案或条码扫描方式查询到档案后，档案所动开架功能在的固定列或活动列触摸屏上以图形形式显示档案所在层、节位置，同时自动开架，并给出档案存放位置的语音提示； |
|  | 19 | 档案下架设置功能 | 通过管理平台设置下架任务后，可在档案所在的固定列或活动列触摸屏上显示待下架的档案名称、 编号及以图形方式显示档案所在的位置信息； |
|  | 20 | 待机功能 | 固定列、活动列具有无人操作自动待机功能，并可在固定列触摸展上设置无人操作待机时间 |
|  | 21 | 语音设置功能 | 固定列内置扬声器可给出活动列移动、停止、锁定的语音提示，并可在固定列触摸屏上设置输出语音音量大小和切换男音/女音模式 |
|  | 22 | 自动闭架功能 | 可按设定的无人操作闭架时间自动闭架，并可在固定列触摸屏上设置无人操作自动闭架时间； |
|  | 23 | 自动通风功能 | 可按设定的湿度阈值和时长自动开架通风 |
|  | 24 | 日志记录功能 | 可在固定列上记录和显示操作日志 |
|  | 25 | 参数设置功能 | 可在固定列触摸屏上设置日期、时间、温湿度上/下限值、电机转速以及固定列、管理平台的IP地址等参数 可在管理平台上对温湿度上/下限值、库号、区号、列号进行设置 |
|  | 26 | 固定列用户管理功能 | 可添加、删除登录固定列的用户 |
|  | 27 | 固件升级功能 | 可通过固定列上外接USB存储设备或管理平台对固定列、活动列进行固件升级； |
|  | 28 | 电机行程初始化设置功能 | 固定列和活动列初始上电后，可按实际移动距离对电机行程进行初始化设置 |
| 档案 管理 功能 | 29 | 用户管理功能 | 在管理平台上具有超级管理员、管理员、操作员三种用户类别，并可设置相应的用户登录密码 |
|  | 30 | 分区管理功能 | 可在管理平台上将固定列、活动列按区进行划分 |
|  | 31 | 档案管理功能 | 可通过管理平台录入档案名称、编号; 可在管理平台上对指定的档案进行入库、上架、借阅、归还，删除并下发; 可通过管理平台导入或导出档案记录; 可通过管理平台添加档案类别； 可通过管理平台按列显示档案在库和出库数量 |
|  | 32 | 电子档案管理功能 | 可在管理平台上添加、删除和修改电子档案，并可显示电子档案内容； |
|  | 33 | 统计数据显示功能 | 可在管理平台上显示档案列数、档案总数、在库数、出库数、密集架利用率、 在库率、出库率、新录入、待下架、已下架、未上架，已上架和已借出档案数量等统计数据； |
|  | 34 | 视频图像调看功能 | 可在管理平台上调看接入的数字视频图像； |
|  | 35 | 盘点功能 | 可通过RFID盘点车对识读到的电子标签对应档案的所在位置进行记录 |
|  | 36 | 读取电子标签功能 | 可通过RFID 工作台读取电子标签信息 可通过RFID通道门读取电子标签信息 |
|  | 37 | 定位开架及取档功能 | 通过查找档案功能找到档案执行下架，系统自动下发要下架的档案资料信息，资料所在列以3D形式展示档案所在位置，用户根据提示取档； |
|  | 38 | 系统具备统计功能 | 可针对环境、档案、借阅记录、归还记录、报警信息、操作日志进行统计并且可对统计数据、图表数据进行导出； |
|  | 39 | 实时监测功能； | 管理软件具有库房一体化功能，拥有库房环境监测、智能密集架控制、档案管理各功能模块； |
| 安全防护功能 | 40 | 人员计数功能 | 当有人员进入活动列形成的通道触发人员出入检测红外传感器后，活动列自动进入锁定状态，在活动列触摸屏上显示进入人员数量，并通过LED数码显示管闪烁形式给出相应指示，同时给出相应的语音提示，当人员退出活动列形成的通道后，活动列应自动解除锁定 |
|  | 41 | 侧边红外传感功能 | 当活动列侧边红外对射传感器被触发后，活动列由解锁状态自动进入锁定状态； |
|  | 42 | 到位检测功能 | 闭架时可通过非接触传感器检测活动列之间或活动列、固定列之间的移动到位状态； |
|  | 43 | 外力迫停 | 活动列在闭架过程中受到一定大小与移动方向相反的作用力后，应能停止移动； |
|  | 44 | 智能安全的 一体化设计 | 智能控制部分充分考虑用电安全，智能控制板、开关电源安装在标准化设计的控制盒中，供电电源采用防水电源卡侬插头； |
|  | 45 | 安全可靠 供电连接 | 智能控制器供电插头，采用标准卡侬防水插头，触点采用尽快铍铜并镀银，增加电流稳定性及有效的温升控制。卡扣锁死式设计，有效防止震动造成的接触问题。同时触点都在插头内侧，杜绝了人体触碰到的风险。 |
|  | 46 | 绝缘电阻 | 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%~95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ 类设备不小于1MΩ。 工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻值数应来以一个系数，该系数等于工作电压除以500V； |
|  | 47 | 抗电强度 | 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受CB16796-2009中表1规定的45Hz - 65Hz交流电压的抗电强度试验，历时lmin应无击穿和飞弧现象； |
|  | 48 | 泄漏电流 | I 、Ⅱ类设备工作时的泄漏电流应符合CB16796-2009中表2的规定，Ⅲ类设备不做泄漏电流检验； |
| 智能环境监控系统集成 | 49 | 智能档案室环控系统集成功能 | 支持与智能档案室环控集成为智慧档案一体化管控平台： 1）统计所有档案室的档案总数、在库数、出库数、密集架利用率、在库率、出库率数据，并进行实时显示。 2）对各个档案室温度、湿度、空气质量数据和烟雾检测、水浸检测、人员侵入、一体机、新风系统、照明、空调及门禁设备实时运行状态进行显示。 3）可以对所有档案室档案在库数量、出库数量等信息，并进行实时显示。 4）可以统计所有档案室档案在库数量、出库数量信息，并进行实时显示。 5）以图表方式显示近期档案利用数量。 6）显示所有档案室新录入、待下架、已下架、未上架、已上架、已借出的档案数量。 7）显示所有档案室安装的档案列数量； 8）显示各档案室的温度、湿度、空气质量及相关设备运行异常情况。 9）实时显示指定档案室内的视频画面。 10）可对选定密集架发出开左面、开右面、通风、闭架、解锁、锁定、急停控制信号，对指定档案室内的恒湿净化一体机、新风系统、空调、照明发出开与关的控制信号。 11）显示指定档案室近期档案出库总数量。 12）统计档案室所有档案列(密集架)存放档案总数、在库数、出库数等数据信息，并显示。 13）对温湿度超限、烟雾、漏水状态进行预警，并实时显示预警情况。 |

2.4智能密集架配置指标

| 部件名称 | 部件描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 直流无刷电机 | 24VDC,120W | 1/列 |
| 智能控制器 | 智能控制板、开关电源安装在标准化设计的控制盒中，供电电源采用防水电源卡侬插头，保证安全； | 1/列 |
| 开关电源 | 24V | 1/列 |
| 嵌入式工控机 | 嵌入式工控机 | 1/区 |
| 接近开关 | 电感式 | 1/列 |
| 配套线缆 | 国标 | 1/列 |
| 主控列触摸屏 | 12寸，分辨率1024*768dpi的彩色触摸屏 | 1/区 |
| 移动列液晶屏 | 8寸，分辨率800×600dpi的彩色触摸屏 | 1/列 |
| 列显 | 1.8寸；不小于2位 | 1/列 |
| 漏电保护器 | 32A | 1/区 |
| 电源开关 | 双常开触点 | 1/区 |
| 温湿度变送器 | 温度：±0.4℃，湿度：±3% | 1/区 |
| 红外安全保护装置 | 保护人员安全 | 1对/列 |
| 人员计数模块 | 检测架内人员 | 1/列 |
| 供电插头 | 触点采用铍铜并镀银，增加电流稳定性及有效的温升控制。卡扣锁死式设计，有效防止震动造成的接触问题。 | 1/列 |
| ★系统管理软件 | CPU：4核 2.0GHz及以上 内存：4G及以上 系统：Windows XP、 Windows7、Windows 10和 Windows Server服务器企业级操作系统 | 1/库 |

- 供货要求

1、每个座椅均需配备1个速干面料材质座椅套，面料颜色后期由中标人提供三个及以上颜色供采购人选择，需印制指定logo和名称，材质中标方提供，由采购方确定。

2、每个座椅配备编号牌，编号牌位置和款式中标后由采购人指定。

3、中标人须提供至少5%的易损件备品备件供日常更换使用。

4、密集柜安装位置地面面层材料为瓷砖，软椅1安装位置地面面层材料为地胶，软椅2安装位置地面面层材料为花岗岩和瓷砖，若安装过程中地面出现破损、剐蹭等情况，需由中标人无偿恢复。

5、供货前中标人须制作报告厅效果图和排布方案，采购人确定软椅颜色和排布方案后再生产制作。

四、工期及售后要求

工期要求：发放中标通知书后30天内供货并完成安装调试。

交货地点：采购人义乌市内指定地点。

质保期：自验收合格之日起至少2年。

五、商务要求

5.1项目投标报价要求

投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合项目实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，所有产品须安装到位，须包括二次深化设计费、打样费、货物价款、人工费、途中运输费、装卸和安装费、损耗费、成品保护费、辅助材料费、安装就位费、第三方检测费、技术资料费、保险费、管理费、税费、利润、保修期内的维护费等一切费用，即为投标人按采购人要求货物送至指定现场，完成安装就位后通过验收，可以交付使用的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，单价不做调整。

5.2验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求，组织验收。

验收产生的费用由中标方承担。同时，投标方应在投标文件中提供设备的验收标准、检测方法，验收标准应符合国家有关相应的规定和标准。

5.3付款方式

结算原则：中标单价*实际数量。全部货物送达指定地点安装、调试完毕后付，并验收合格后支付至合同总价的95%，余款在质保期满无质量问题后30日内付清（不计息）。货款凭中标通知书、合同、发票、义乌市后勤服务有限公司投资项目拨款申请表支付。在支付至合同总价的95%时需提供至100%的增值税专用发票。

备注：如中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。

# 第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、招标代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，投标人无须到场参加开标会议，开标全程通过钉钉项目群进行直播。

2、开标程序：

2.1招标代理机构需在开标前一小时核对快递材料并根据寄件人信息组建具体项目的开标钉钉群，并做好相关群设置（入群验证、禁言、禁止私聊等）。投标人授权代表应按照群公告内容统一修改群名片，名片格式为“投标单位名字+被授权人姓名”。（快递名单上的寄件人与报名人及授权委托书上的授权代表一致）。

2.2开标由采购人或委托招标代理机构主持；

（1）宣布开标纪律

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员

（3）招标人、招标代理机构、招标人监督人共同完成投标文件的现场递交及密封情况检查，并现场见证。经确认无误后，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和招标文件的其他主要内容。

2.3待技术标评审结束，进行商务标开标。在商务标开标时，招标人监督人或招标人委托的公证人员作为监标人检查并确认投标文件密封情况、现场拆封，对开标记录、询标记录进行确认，并对开标流程进行监督见证。

3、直播内容分为视频直播及文字直播两部分，投标人须在群内完成投标文件密封性及开标相关记录确认。

4、各投标单位的授权委托人必须提前列明，并在开标评标期间保持电话畅通。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2评审过程中招标代理人员通过私聊方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先开技术标，再开商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

- 供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个供应商认定，评审时取其中有效技术标的综合评分最高的一家为有效供应商，综合评分相同时，由评标委员会集体讨论决定。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第11条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8、投标文件的初步评审

8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9、投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1投标文件中《开标一览表》与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

9.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10、投标文件的评审、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

10.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

10.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11、评标办法

11.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

12、决标

采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。

三、定标

13、中标通知

13.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网。

13.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司招投标中心共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司招投标中心领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当以书面形式在项目群内提出，评审委员会应对异常情况作记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过私聊或邮箱（453367901@qq.com）送达。

13.4质疑投诉的相关规定

（一）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发[2018]97号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监[2012]18号）等有关规定的质疑投诉。

14、合同签订

14.1中标人自接到《中标（成交）通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订双方合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

14.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

14.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.7采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

14.8采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1邮寄的投标文件未在投标截止时间内送达指定地点或采取除招标文件中规定的方式递交投标文件的；

1.2投标文件未按规定密封的（运输造成的破损除外）；

1.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。

1.4投标文件包封不符合招标文件要求；

1.5投标文件只有技术标或者只有商务标；

2、投标文件技术标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1.投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；超出经营范围投标的；提供虚假资料的（含中标后查实的）；

2.3投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

2.4 投标文件采用活页夹装订；

2.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.6借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.8对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10技术标中体现或包含商务报价；

2.11若发现有意串标或提供虚假证明材料者；

2.12评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.13未提交《义乌市国企采购项目投标承诺书》。

2.14投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加采购、招投标等活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的；

3、投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

3.1.要求加盖公章的地方未按招标文件要求加盖单位公章或未按招标文件规定签字。

3.2投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

3.3投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

3.4投标报价高于预算价或（单价）最高限价的；

3.5如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

3.6投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

3.7投标文件附有采购人不能接受的条件；

4、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标（废标）处理。

第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

# 一、评审程序

# 1.对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

# 2.对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分；

# 3.对商务文件进行符合性审查；

# 4.对商务标符合性审查通过的商务标进行详细评审，计算出各商务标有效的投标单位的商务得分和总得分；

# 5.推荐中标候选人、出具评标报告。

# 评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，后评商务标，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录。

二、评审办法

1、技术标符合性评审

1.1 根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；

1.2技术标详细评审（60分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | 除不可偏离项外，投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品详细配置、主要技术参数等）是否能够满足招标文件要求。满足或优于招标文件的得14分；负偏离或缺项漏项的每项扣1.5分，扣完为止。 | 0-14.0 |
| 2 | 产品实样 | 根据各投标人提供样品的规格样式、制作质量、主要材质、安全性能、美感、工艺水平、辅助材料及配件协调性是否严格等综合评定： （1）产品制造工艺、外观、材质得分；（0-6分） （2）产品性能、功能、技术特色得分；（0-5分） （3）产品形状、结构及安全性得分；（0-6分） （4）辅助材料及配件协调性；（0-5分） 注：投标人未提供样品、样品不全的作无效投标处理。 | 0-22.0 |
| 3 | 企业生产 技术能力 | 1、投标人或制造商具有CEC认证的中国环境标志产品认证证书（认证范围须包含：礼堂椅或报告厅椅）得1分； 2、投标人或制造商具有CEC认证家具产品环保卫士认证证书（认证范围须包含：礼堂椅或报告厅椅）得1分； 3、投标人或制造商具有人体功效学产品认证证书（认证范围须包含：礼堂椅或报告厅椅）得1分； | 0-3.0 |
| 4 | 检验报告 | 提供有效期内第三方权威检测机构抽样检测报告的原件扫描件，否则不得分。（须提供完整检测报告，检测报告须含封底及封面，有二维码和电话可查询真伪） 1、投标人或制造商提供面料抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T18401-2010、GB/T2912.1-2009、GB/T3920-2008、GB/T19976-2005、GB/T21196.2-2007、QB/T2602-2013、GB/T7573-2009、GB/T23344-2009、HJ/T307-2006）：染色色牢度：5级、PH值、甲醛含量未检出、可分解致癌芳香胺染料未检出、无异味、耐磨性能：摩擦无损次数、顶破强力。 完全符合以上要求的得1分，缺项或不满足不得分。 2、投标人或制造商提供海绵抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T 2602-2016、GB/T 10802-2006、 QBT4371-2012、 GB/T24128-2018、 GB/T 24128-2009、 QB/T 1952.1-2012）：感官要求无缺陷、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、恒定负荷反复压陷疲后40%压陷硬度损失值、密度、回弹性能、大肠杆菌AS1.90抗菌活性值、金黄色葡萄菌AS1.89抗菌活性值。 完全符合以上要求的得1分，缺项或不满足不得分。 3、投标人或制造商提供水性油漆抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB18581-2020、GB/T23991-2009、GB/T23993-2009、GB/T23986-2009）：VOC含量≤5g/L、甲醛含量未检出、总铅含量未检出、可溶性重金属含量未检出、乙二醇醚及醚酯综合含量未检出。 完全符合以上要求的得1分，缺项或不满足不得分。 4、投标人或制造商提供实木多层板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T9846-2015、GB18580-2017、HJ571-2010、GB/T17657-2017）：外观质量、含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量≤0.010mg/m³、总挥发性有机物（TVOC）≤0.06mg/（㎡.h）。 完全符合以上要求的得1分，缺项或不满足不得分。 5、投标人或制造商提供密集架传动轴的抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T1958-2017）：径向跳动量。 完全符合以上要求的得1分，缺项或不满足不得分。 6、投标人或制造商提供密集架底盘的抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T13667.3-2013、GB/T228.1-2010、GB/T1730-2007、GB/T1720-1979、GB/T1732-1993）：规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、涂层硬度、涂层冲击强度、涂层附着力、涂层耐腐蚀。 完全符合以上要求的得1分，缺项或不满足不得分。 7、投标人或制造商提供传动机构的抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T3177-2009、GB/T1958-2017）：齿顶圆直径公差、径向圆跳动、链长精度。 完全符合以上要求的得1分，缺项或不满足不得分。 | 0-7.0 |
| 5 | 企业业绩 | 根据投标人或制造商2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来的同类产品成交业绩（需附合同及验收报告复印件）情况打分，1个得1分，最高得2分。 注：投标文件中提供合同及验收报告，资料提供不全的或未提供的不得分。 | 0-2.0 |
| 6 | 项目设计方案 | 根据投标人提供的设计方案的科学性、先进性等综合评分。 | 0-4.0 |
| 7 | 项目实施方案 | 投标人提供项目整体实施方案，是否能按照项目分解节点，可跟踪实施，如出现突发情况，整体方案是否能持续进行，是否能满足采购需求等因素综合评定。 | 0-2.0 |
|  |  | 投标人是否具有品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善等综合评定。 | 0-2.0 |
| 8 | 售后服务 | 投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括质保年限、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、回访、技术培训、备品备件、优惠措施、售后服务网点地理位置的远近等）等综合评定。 | 0-2.0 |
|  |  | 质保期投标时承诺在2年以上的（在满足招标文件要求的基础上），每增加1年得1分，最多可得2分。 | 0-2.0 |

评标委员会根据评分细则，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术标的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。

2、商务标评审

2.1按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

①技术标未入围单位的投标报价；

②报价高于预算价；

③投标报价高于最高限价；

④如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2商务标详细评审（40分）

（1）评标基准价的确定：以满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其商务报价分为40分；平均价、基准价的计算范围和计算结果一经确定，后续评审的任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会产生变化。

（2）其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价得分=(评标基准价／评标价)×40%×100

计算结果保留小数两位（第3位四舍五入）

3、计算总得分：技术标评审得分＋商务标评审得分＝投标人总得分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。若以上排序全都相同的，则由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同的，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字后，由义乌产权交易所有限公司招投标中心整理。

三、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第七章  合同主要条款

义乌市国企采购合同（样本）

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据      年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目成交结果和采购文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：采购文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、报价文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格及技术参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 合同价人民币（大写）： ￥： |

三、技术数据

1、供方应按采购文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术数据。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或数据提供给与履行本合同无关的任何其它人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方将解除合同并追究供方的违约责任。

▲七、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供至少  个月 的质保期（货物另有规定的按原规定执行）。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

八、供货期、交货方式及交货地点

1、供货期：

2、供货时间：

3、交货方式及地点：需方指定的地点，并由需方相关人员签收。

九、货款支付

▲1、付款方式：与招标文件一致。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

1.本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

2. 涉及增值税政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算。

十一、质量保证及售后服务

1、供方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对更换后仍达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用,允许需方直接在应付货款中扣除供方应承担的费用。

②退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），允许需方直接在应付货款中扣除供方应承担的费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在 24小时内到达需方现场，在到达现场后8小时内解决完毕。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、需方在合同期内可开展两次第三方检测，样品从到货产品中随机抽取后送省级及以上有资质的检测部门对其进行检测，出具检测报告，样品及检测所需费用均由供方负责（如检测不合格须由供方负责重检费用）。

十二、违约责任

1、需方无故不办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日万分之_三_向供方支付违约金。

2、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之_五 向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期_5个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付招标文件预算金额_30_%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。 违约金允许需方直接在应付货款中扣除供方应承担的费用。

3、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

4、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额_5_‰的违约金，违约金允许需方直接在应付货款中扣除供方应承担的费用。

5、供方未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_五_的违约金，违约金允许需方直接在应付货款中扣除供方应承担的费用。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、需方可根据实际要求外调，调货所产生的一切费用（包括价格差价和重量差价）由供方负责；供方也可经需方同意（书面）外调，调货所产生的一切费用（包括价格差价和重量差价）由供方负责，供方保证调货后的货物与招标文件规定的性能一致，并由供方承担本合同第十一条规定的质量保证及售后服务义务。

4、不可抗力事件延续__30__天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向义乌市人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方主张权利所支付的费用，包括诉讼费和律师费。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定采购过程形成的合法成果，如本合同约定内容与采购文件要求不一致的，履约时应以有利于需方的条款执行。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

十七、本合同一式____份，供需双方各执____份，____________（代理机构）执一份。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________     授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

账户名称：________________________  账户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

账    号：________________________  账    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

第八章  投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

1、关于资格的声明函

2、法定代表人证明书

3、法定代表人授权书

4、货物简要说明一览表

5、售后服务承诺书

6、产品质量保证承诺书

7、义乌市国企采购项目投标承诺书

二、商务标部分格式：

1、投标函格式

2、开标一览表格式

三、质疑函范本

四、快递邮寄面单格式

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （招标编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并证明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                            签字（或盖章）：

地址：                                   职务：

传真：                                   电话：

邮编：                                   签署日期：

法定代表人证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

货物简要说明一览表

投标方名称（盖章）：___________________        采购编号：_____________

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：____________________        职  务:____________

日  期:________________

备注: 1、该表根据前面《招标货物一览表》中所列明货物清单，按每项货物详细填写。

2、“规格及技术参数”栏中必须写明所投货物化学成分、物理性能参数等技术参数。

3、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

企业名称（盖章）：

签字代表  ：

年      月      日

产品质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

企业名称（盖章）:________________________

签字代表：________________________

年        月        日

义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：   年   月   日

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本      份；

2、商务标，正本一份，副本      份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应和支付的设备和服务投标总价为（人民币）          ， 即 _______________（大写）。

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将按失信行为上报市信用管理部门，并列入严重失信名单。

6）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________         邮编：______________________

电话：______________________         传真：______________________

投标人名称：__________________________ （公章）

投标人代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

开标一览表

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业成本价（大写） ____________ （小写）____________ |

投标人代表签字：________________  职  务:____________ 日  期:________________

备注：

1、投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合项目实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，所有产品须安装到位，须包括二次深化设计费、打样费、货物价款、人工费、途中运输费、装卸和安装费、损耗费、成品保护费、辅助材料费、安装就位费、第三方检测费、技术资料费、保险费、管理费、税费、利润、保修期内的维护费等一切费用，即为投标人按采购人要求货物送至指定现场，完成安装就位后通过验收，可以交付使用的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，单价不做调整。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

快递邮寄面单格式（供参考）

寄件人： XXX

手机：XXXXXXXXXXX

寄件单位：（不得填写，快递外壳不得显示投标人名称）

寄件地址：XXXXXXXXXXXXX

收件人：招标（采购）人代表或代理机构业务员

手机：XXXXXXXXXXX

收件单位：招标（采购）人或招标采购代理机构

收件地址：XXXXXXXXXXX

备注：义乌市XXXX项目投标，请送至收件人亲收